## Slide 1: Acciones en eficiencia energética en el archipiélago de San Andrés
Unidad de Planeación Minero Energética – UPME
Bogotá, 25 de febrero de 2015

## Slide 2: Contenido
Acciones de eficiencia energética en SAI
  Caracterización energética
  Auditorías energéticas
  Acciones prioritarias
  Plan de sostenibilidad

## Slide 3: Acciones de eficiencia energética en SAI
Cronología
2010 - Caracterización energética del archipiélago
2012 – Auditorías energéticas en los diferentes sectores de consumo
2013 – Acciones prioritarias
2014 – 2016 Cooperación internacional (BID)

## Slide 4: Caracterización energética del archipiélago
Caracterizar el consumo final de energía en los sectores residencial, comercial y hotelero y determinar el consumo específico de energía eléctrica y GLP de los principales equipos domésticos, comerciales y de la hotelería.
Determinar el consumo de subsistencia para el sector residencial.

## Slide 5: Caracterización energética del archipiélago
Usuarios Energía Eléctrica - 2009
El mayor número de usuarios de la energía eléctrica, corresponde al sector residencial
Los estratos 1, 2 y 3 representan aproximadamente el 86% de la población

## Slide 6: Caracterización energética del archipiélago
Los consumos de energía eléctrica de los sectores residencial, industrial (Hotelero) y comercial aparecían similares entre sí, con valores cercanos al 30% cada uno.
Consumo Sectorial Energía Eléctrica - 2009

## Slide 7: Caracterización energética del archipiélago
Consumo Energía Eléctrica Residencial - 2009

## Slide 8: Caracterización energética del archipiélago
Fuente: UPME, 2010
El consumo de subsistencia se fijó en 187 kWh/mes (Res. UPME 018 de 2013)

## Slide 9: Caracterización energética del archipiélago
Consumo Energía Eléctrica Comercial y Hotelero - 2009
En ambos sectores los mayores consumos de energía eléctrica están asociados al uso del aire acondicionado

## Slide 10: Programa de Eficiencia Energética
Realización de Auditorías Energéticas
Aplicación de las medidas de eficiencia energética
Evaluación y Seguimiento
Diseño del piloto
Líder Nacional: MME-UPME
Líder Regional: Gobernación SAI
Acompañado de una estrategia de comunicación, seguimiento y capacitación (entes territoriales, sectores, veedores)
Implementación
Aplicación de esquemas financieros
Fase 1
Fase 2
Fase 3

## Slide 11: Auditorías energéticas
Objetivos
Conocer de manera detallada el consumo de energía de viviendas o establecimientos representativos del archipiélago, desagregado por usos finales e identificando factores que lo determinan.
Identificar las oportunidades de mejoramiento de la eficiencia energética, considerando aspectos constructivos, reconversión tecnológica de equipos de uso final, incorporación del uso de FNCE e implementación de buenas prácticas.
Priorizar las medidas identificadas de acuerdo con el nivel de inversión, periodos de retorno de la misma y cuantificación de impactos energéticos, entre otros.

## Slide 12: Auditorías energéticas
Metodología
Resultados
Levantamiento y análisis de información
Selección de usuarios
Identificación y priorización de medidas
Reportes a viviendas o establecimientos auditados
Informe final consolidado
Caracterización energética

## Slide 13
Selección de usuarios
Auditorías energéticas

## Slide 14: Auditorías energéticas
Acometida/Generación de electricidad
S/E y tableros de distribución
Sistemas de aire acondicionado
Sistemas de refrigeración
Sistemas de bombeo
Sistemas de iluminación
Equipos ofimáticos
Sistemas térmicos
Características constructivas
Caracterización energética - Establecimientos
Instalaciones eléctricas

## Slide 15: Auditorías energéticas
Tableros de distribución
Sistemas de iluminación
Equipos de refrigeración
Equipos de bombeo de agua
Instalaciones eléctricas
Equipos de aire acondicionado
Equipos de ventilación
Características constructivas
Caracterización energética - Viviendas

## Slide 16
 | Auditorías No.
Residencial* | 55
Industrial (pesqueras y hoteles)** | 12
Comercial | 13
Público | 6
TOTAL | 86
Sector residencial
Viviendas con consumos inferiores a 400 kWh/mes (80% del total residencial):
El consumo asociado a neveras que no ciclan es significativo - entre 100 y 200 kWh/mes frente a un consumo normal de aprox. 50 Kwh/mes.
Viviendas con consumos iguales o superiores a 400 kWh/mes:
El aire acondicionado es lo que más pesa en el consumo (puede significar hasta el 80%).
Sector comercial
Alimentos: Refrigeración, 60%; Iluminación, 15%; Ventilación y AA, 15%
Mercancías: AA, entre el 60 y el 65%; Iluminación, 20%; Refrigeración, 10 a 15%
Sector hotelero
Clase alta: Aire Acondicionado, 60% del consumo
Clase media: Aire Acondicionado, 65% del consumo
Clase baja: Aire Acondicionado, 75% del consumo
Sector Público
Aire Acondicionado, hasta el 70% del consumo
Sistemas de iluminación altamente obsoletos e ineficientes
* 20 menor a 400 kWh/m y 35 igual o mayor a 400 kWh/m.
** 10 Hoteles y 2 pesqueras.
Consumo de subsistencia: 187 kWh/mes (Resolución UPME 018 de 2013)
Auditorías energéticas

## Slide 17: Auditorías energéticas
Priorización de medidas
Opciones básicas:
baja o nula inversión
Buenas prácticas
Mantenimiento
Opciones intermedias:
retorno de inversión de 1 a 3 años
Cambio de equipos
Opciones avanzadas:
retorno de inversión más largo
Cambio de equipos
Otras opciones:
Adecuaciones arquitectónicas
Uso de FNCE

## Slide 18: Auditorías energéticas
Consumo de energía (kWh/mes) | 73.223
Tarifa ($/kWh) - jul/12 | 942,32
Subsidio | 57,32%
Costo real del consumo ($) | 68.999.497
Valor del subsidio ($) | 39.550.512
Valor factura ($) | 29.448.985
No. de habitaciones | 61
% ocupación promedio | 73%
Huéspedes/mes promedio | 3.478
OPCIONES TIPO A |  |  | 
Medida | kWh/mes | Ahorro (%) | Inversión ($)
En las habitaciones evitar el uso de cobijas y cobertores y ajustar la temperatura del aire acondicionado a niveles de confort (23°C) | 8275,33 | 20% | 0
Reubicar los compresores del cuarto frio retirándolos del techo del mismo | 190,3 | 6% | 4.000.000
Cambiar o instalar el aislamiento de las tuberías de salida de los condensadores de las unidades de aire acondicionado ubicadas en el techo | 22,88 | 2% | 3.000.000
Ubicar división en la cocina para separar las zonas frías de las calientes | 112,5 | 2% | 5.000.000
Ahorro potencial | 8601,01 | kWh/mes | 
 | 11,75% |  | 
Inversión total | 12.000.000 |  | 
Ahorro por parte del hotel ($/mes) | 3.459.173 |  | 
Ahorro por parte del gobierno ($/mes) | 4.645.731 |  | 
Priorización de medidas – Hotel de categoría alta

## Slide 19: Auditorías energéticas
OPCIONES TIPO B |  |  | 
Medida | kWh/mes | Ahorro (%) | Inversión ($)
Sustitución de aire acondicionado mini split por tipo inverter | 8034 | 50% | 24.750.000
Instalación de tarjetas electrónicas para el manejo automático de los equipos de habitación | 8275 | 11% | 48.800.000
Reformar o sustituir los tableros de distribución principales del hotel con base en el RETIE | 3661,15 | 5% | 50.000.000
Ahorro potencial | 19970 | kWh/mes | 
 | 27,27% |  | 
Inversión total | 123.550.000 |  | 
Ahorro por parte del hotel ($/mes) | 8.031.638 |  | 
Ahorro por parte del gobierno ($/mes) | 10.786.633 |  | 
OPCIONES TIPO C |  |  | 
Medida | kWh/mes | Ahorro (%) | Inversión ($)
Sustitución de aire acondicionado central con tecnología DX | 14662 | 26% | 240.000.000
Ahorro potencial | 14662 | kWh/mes | 
 | 20,02% |  | 
Inversión total | 240.000.000 |  | 
Ahorro por parte del hotel ($/mes) | 5.896.795 |  | 
Ahorro por parte del gobierno ($/mes) | 7.919.501 |  | 
Priorización de medidas – Hotel de categoría alta

## Slide 20: Auditorías energéticas
Priorización de medidas – Hotel de categoría alta

## Slide 21
Potenciales de ahorro
Dependiendo de los sectores y de factores como la efectividad de las estrategias de información y comunicación, y teniendo en cuenta la oferta de equipos de uso final en el Archipiélago, se pueden considerar los siguientes potenciales de ahorro:
Entre 5% y 15% por buenas prácticas
Entre 10% y 25% adicional por reconversión tecnológica
Entre 10% y 15% adicional por adecuaciones arquitectónicas y uso de energías renovables
Es importante resaltar que las soluciones se dan caso a caso y que los potenciales de ahorro aquí listados, en general, van de menor a mayor inversión.
Auditorías energéticas

## Slide 22
CAPACITACION
Material didáctico
Jornadas
Residencial
Comercial
Hotelero
Público
SENA
Regional
BPO, reconversión tecnológica y eficiencia energética en diseño y construcción de edificaciones
Docentes
educación formal
Incorporación de temas de eficiencia energética en preescolar, básica y media
Acciones prioritarias

## Slide 23
Acciones prioritarias
Capacitación a actores clave y a público en general
(170 personas y 2500 guías didácticas1 para los sectores hotelero, comercial, institucional y residencial)
Estrategia de sostenibilidad: fortalecimiento al SENA Regional y capacitación a docentes en la metodología para incorporar la eficiencia energética en la educación formal (niveles preescolar, básica y escuela media).
(121 docentes y 800 guías metodológicas2)
1 Se distribuirán principalmente a través de instructores SENA en cursos de formación
2 Elaboradas con la participación de los docentes locales
Capacitaciones de eficiencia energética realizadas – SAI 2013 y 2014 |  |  |  |  | 
Población objetivo | Fecha | Actividad | Convocado por | Intensidad (h) | No. asistentes
Docentes | 30 de octubre de 2013 | Socialización del proyecto a rectores de colegios | EEDAS | 3 | 8
 | 6 de noviembre de 2013 | Diseño de experiencias con materiales reciclables para la enseñanza de la energía | EEDAS | 2 | 14
 | 18 de diciembre de 2013 | Conceptos de energía para niños | EEDAS | 3 | 15
 | 7 de enero de 2014 | Capacitación a docentes sobre la cartilla en semana institucional | EEDAS | 12 | 34
 | 12 de febrero de 2014 | Sesión en el Colegio Sagrada Familia | EEDAS | 3 | 50
SENA | 30 de octubre de 2013 | Socialización del proyecto a directivas del SENA | SENA SAI | 2 | 5
 | 27 a 29 de enero de 2014 | Curso de capacitación a instructores y aprendices | SENA SAI | 12 | 50
Colegios alumnos 10 y 11 | 30 de octubre de 2013 | Socialización del proyecto con visita a varios colegios | Visitas a colegios | 6 | 10
 | 28 de enero de 2014 | Sesión en colegio Luis Amigó | Visita a colegio | 3 | 60
Comunidad | 28 de enero de 2014 | Sesión con cartilla y módulo propuesto. Barrio El Bight | Visita a comunidad | 2 | 30
No residencial | 29 de enero de 2014 | Sesión con cartilla y módulo propuesto. Hoteleros y comerciantes | EEDAS | 3 | 15
Institucional | 30 de octubre de 2013 | Socialización del proyecto a Gobernación, EEDAS y SOPESA | EEDAS | 2 | 10

## Slide 24
Residencial
Comercial, hotelero e institucional
Acciones prioritarias
Características de los sistemas de generación de electricidad, costos y tarifas
El consumo de energía eléctrica en el sector residencial
Estrategias para un consumo consciente y eficiente de la energía
  Corregir las instalaciones
  Optimizar el uso de los equipos domésticos
  Acondicionamiento ambiental por medios naturales
Factores que afectan el consumo de energía en un establecimiento
Pasos para implementar un plan de gestión energética
Medidas para optimizar el consumo energético
Opciones arquitectónicas
Plan de acción: implementación y seguimiento

## Slide 25
Docentes
Acciones prioritarias
Fundamentos pedagógicos
La enseñanza de la energía
Talleres
Sugerencias para promover el aprendizaje de la energía
    Actividades para desarrollar en el aula
    Preguntas orientadoras
    Preguntas para reconocer la energía local
Diseño de experiencias usando materiales del entorno cotidiano.
Lectura y escritura de textos y artículos que promuevan las capacidades para leer y escribir textos usando correctamente el lenguaje científico.
Diseño de actividades para consolidar los conceptos de las ciencias identificados en las preguntas de las pruebas externas como elaboración de mapas conceptuales.
Elaboración de proyectos de aula con énfasis en la temática energética, teniendo en cuenta los contenidos evaluados en las pruebas Saber.

## Slide 26
Oferta de Energía Eléctrica
Demanda de Energía
Generación
Usuarios de energía eléctrica - SAI 2013
Total: 19.362
Consumo de energía eléctrica - SAI 2013
Total: 164 GWh
Distribución
Reducción de pérdidas
Del 22% al 12%
2014
SG – Medición Inteligente
Fuente | Capacidad Instalada (MW)
Diésel Antigua | 36.39
Diésel Nueva | 28.60
Eólica (por construir) | 7
RSU (Por entrar) | 1.6
Total | 73.59
Generación Distribuida
Contrato de concesión No. 067 de 2009 MME – SOPESA
Chart: 
| Residencial | Comercial | Industrial | Oficial | Otros
 | 16321 | 2524 | 110 | 293 | 112
Chart: 
| Residencial | Comercial | Industrial | Oficial | Otros

 | 48.1326 | 47.3759 | 40.4833 | 12.4955 | 16.17
El 84% de usuarios pertenece al sector residencial y consume el 29% de la energía, mientras que el sector hotelero representa menos del 1% de los usuarios y consume el 24% de la energía
Plan de sostenibilidad energética

## Slide 27
# | Unidad | Capacidad (MW)
Grupo 1 | Man Diésel 1* | 14,3
 | Man Diésel 2* | 14,3
Grupo 2 | EMD GM (1- 6) | 16,8
Grupo 3 | Mirrlees Blackstone 1 | 9,6
 | Mirrlees Blackstone 2 | 9,6
 | Total | 64
*Podrían ser duales GN – diésel si se realiza la adaptación
Simulación y análisis de sensibilidad para sistemas de potencia distribuida
Caso | LCOE ($/kWh) | % Reducción LCOE | CU ($/kWh) | % Reducción CU | Ahorro FSSRI*
Caso Base | 0,371 |  | 0,421 |  | 
Caso Base + GN | 0,343 | 7,5% | 0,393 | 6,7% | 5.395.267.125,89
Caso Base + Eólica | 0,336 | 9,4% | 0,386 | 8,3% | 6.744.083.907,36
Caso Base + GN + Eólica | 0,331 | 10,8% | 0,381 | 9,5% | 7.707.524.465,56
Tecnología | Caso Base | Caso Base + GN | Caso Base + Eólica | Caso Base + GN + Eólica
Mirrlees Blackstone MB 430 | 19% | 0% | 9% | 0%
GM-EMD L16-710G4b | 11% | 2% | 3% | 7%
Man | 70% | 98%* | 79% | 84%*
Eólica | 0% | 0% | 9% | 9%
Total | 100% | 100% | 100% | 100%
Parámetro | Unidad | 2013
Energía Generada - San Andrés | kWh | 199.767.745
Demanda Máxima - San Andrés | kW | 31.400
Combustible consumido - San Andrés | Galón | 12.417.422
*FSSRI para SAI en 2013: $ 81.121.695.000
*En este caso las plantas operan con sistema dual, diesel/gas
Estado Actual
Oferta de energía
Plan de sostenibilidad energética

## Slide 28: Demanda de energía
Principales oportunidades y potenciales de mejoramiento de la eficiencia:
Medida | Potencial de EE | Inversión (MCOP) | ROI
Implementación de buenas prácticas | (5%-10%) | >2.200 | < 1 año
Sustitución de refrigeradores domésticos | (20% al 25%) | 12.000 | < 3 años*
Sustitución de aires acondicionados en sectores hotelero y comercial | (hasta 30%) | 10.000 | < 3 años
Adecuaciones arquitectónicas y de instalaciones eléctricas y uso de FNCE | (10% - 15%) | >20.000 | > 5 años
*Para los usuarios de más bajos ingresos, el retorno de la inversión puede ser superior a 5 años
2014 – 2016
Cooperación internacional (BID)
USD 580.000
I. Diseño del esquema
II. Análisis legal y financiero
III. Ejecución de piloto
IV. Estrategia de comunicación
Preparación del programa de inversión
Crédito CTF
(USD M10)
Plan de sostenibilidad energética

## Slide 29: Alivio fiscal
Plan de sostenibilidad energética
Costo para el Estado: $22.676.276.160 / año
Sector Residencial

## Slide 30: Alivio fiscal
Plan de sostenibilidad energética
Costo para el Estado: $13.892.582.326 / año
Diferencia: $8.784.149.834 / año
Sector Residencial

## Slide 31: Alivio fiscal
Plan de sostenibilidad energética
Sectores Comercial, Hotelero y Público
El subsidio para usuarios no residenciales incluye la totalidad de la energía consumida y es igual a la diferencia entre el costo unitario de prestación del servicio determinado por la CREG y la tarifa facturada en julio de 2007, indexada con el IPC para el mes inmediatamente anterior al de la facturación (Resolución 180069 de 2008 y sus modificaciones). De acuerdo con los datos de los últimos años, esa diferencia es cercana al 50%.

## Slide 32: Conveniencia de asumir el crédito del CTF
Plan de sostenibilidad energética
Se considera conveniente asumir el crédito de CTF para ejecutar este programa de sostenibilidad energética en el archipiélago de San Andrés, por las siguientes razones:
Se pretende ejecutar un programa integral que tenga en cuenta el mejoramiento tanto de la oferta como de la demanda y que resuelva asuntos derivados de la implementación de las medidas como por ejemplo la disposición ambiental de equipos sustituidos.
Por lo anterior, el programa contiene varios componentes de alta complejidad que cuentan con un importante trabajo previo y que a la hora de la implementación requieren desarrollarse de manera coordinada.
Las acciones en materia de eficiencia energética desarrolladas en el archipiélago se encuentran en un punto de maduración tal que a la fecha resulta propicio iniciar la fase de implementación.

## Slide 33: Conveniencia de asumir el crédito del CTF
Plan de sostenibilidad energética
En el último trimestre de 2014, el Ministerio de Minas y Energía solicitó formalmente al BID apoyo a este tema mediante la ejecución de una cooperación técnica por valor de USD 580.000 para llevar a cabo un piloto del programa, solicitud que fue avalada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC y posteriormente aprobada por el Banco.
El monto requerido para llevar a cabo el programa no resulta fácil de asignar por parte de entidades como el Ministerio de Minas y Energía o la UPME, de un lado por la cantidad y de otro por la destinación, pues gran parte de los recursos se requiere para hacer inversión transformacional, es decir, adquisición de equipos.
Los recursos del CTF fueron aprobados para Colombia en la reunión del Comité del Fondo, llevada a cabo en Manila (Filipinas) en marzo de 2010 y resulta atractivo acceder a ellos por las condiciones del crédito el cual tiene un plazo hasta de 25 años con tasas de interés menores al 1%.

## Slide 34
carlos.garcia@upme.gov.co
olga.gonzalez@upme.gov.co
omar.baez@upme.gov.co
Siganos en Twitter: @UPMEOficial